## Slide 1: 语音信号端点检测实验
哈尔滨工业大学
计算机科学与技术学院
2021年12月

## Slide 2: 一、实验基本信息
实验类型：算法开发
实验目的/任务：
  掌握相关语音编辑处理工具软件的操作
  能够编写算法提取语音信号的能量、过零率等特征值
  能够编写算法实现语音信号的端点检测任务
实验指导教师
  任课教师：郑铁然
  TA：无
  实验人数与分组
  1803105等班级
  一人一组

## Slide 3
实验学时：4，13:45-17:00
实验成绩：本次实验按100分计算。
实验地点：格物213
学生实验准备：禁止准备不合格的学生做实验
  个人笔记本电脑
  选择合适的操作系统和程序开发平台
  课程相关内容的ppt

## Slide 4: 二、实验要求
学生应穿鞋套进入实验室
进入实验室后在签到簿中签字
实验安全与注意事项
  禁止使用电脑以外的设备
  学行生不得自行开关空调、投影仪
  学生不得自打开窗户
  不得使用实验室内的其他实验箱、示波器、导线、工具、遥控器等
  认真阅读消防安全撤离路线
  突发事件处理：第一时间告知教师，同时关闭电源插排开关。
遵守学生实验守则，爱护实验设备，遵守操作规程，精心操作，注意安全，严禁乱拆乱动。
实验结束后要及时关掉电源，对所用实验设备进行整理，设备摆放和状态恢复到原始状态。
桌面整洁、椅子归位，经实验指导教师允许后方可离开

## Slide 5: 三、实验准备
熟悉开发工具
熟悉用开发工具进行文件读写的方法
自带U盘，用于存储实验数据、软件安装文件和实验结果
了解实验目的，对算法流程形成初步的设计
熟悉能量和过零率的计算公式
学习端点检测（活动语音检测）的各种实现方法。

## Slide 6: 四、实验内容与步骤
1.语音编辑和处理工具的使用
  选择一款语音编辑和处理工作（推荐CoolEdit pro），使用该工具，打开并显示“1.wav”的波形文件，拷屏贴图到实验报告中.
  查看该语音的语谱图，拷屏贴图到实验报告中.
  通过听辩，在当前窗口显示该语音信号中第一个音节的时域波形，拷屏贴图到实验报告中.
  在实验报告中记录该语音数据的“采样频率”、“量化比特数”和“声道个数”等参数（注:显示在屏幕的右下角）

## Slide 7
2.能量和过零率特征的提取
  逐一检查各实验语料（共10个wav文件）
  编写从wav文件中读入数据的程序。wav文件有44个byte的文件头，可直接跳过，后面就是各采样点，按序排列，每个占用两个byte。
  逐帧读入语音数据，帧长设置为256个采样点，无帧叠。根据公式计算每帧的能量和过零率值，将其存储在数组中，并保存在文本文件中。每个语料文件生成一个能量文件和一个过零率文件，文件名为语料文件名加”_en.txt”和“_zero.txt”,如对”1.wav”语料生成“1_en.txt”和“1_zero.txt”。在文本文件中，每一帧的能量（过零率）值占1行。
  提交这些特征文本文件（电子版）作为实验报告的附件。

## Slide 8
3.端点检测算法的实现
  设计端点检测算法：
  提供如下两种思路：（也可以采用其它方法和策略）
  1）找语音部分，可采用双门限法（见课程PPT）
  2）找背音部分，能量小于某一门限，且连续持续若干帧。
  所采用的门限应该是自适应的，如前50帧平均值的1.1倍等
  算法对数据进行判定，确定各帧的标签（语音/静音）
  根据标签，生成新语料文件，只包含语料的部分。新的语料文件为RAW格式，采用“.pcm”为文件后缀。不包含文件头，直接按序存储各采样点。
  提交各新语料文件作为实验报告附件。

## Slide 9
4.计算检测正确率：
  打开新生成的语料文件进行听辩，（注：由于是RAW格式，必须正确设置采样频率、量化bit数，声道数等参数。）
  根据如下信息判断是否检测正确
  1）是否已经没有残留的静音？
  2）语音内容保留的是否完整？
  在实验报告中记录正确的文件数目

## Slide 10: 五、实验结果
实验结果一周内提交给TA
提交内容：
实验报告电子版（1 份）
能量特征文件 （每语料一份）
过零率特征文件 （每语料一份）
去除静音后新语料文件 （每语料一份）
压缩成一个文件，文件名为学号+姓名+实验名