## Slide 1
数字世界精彩无限

## Slide 2
数字逻辑与数字系统设计
张英涛
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3
教 师：张英涛
单 位：计算机科学技术研究所
手 机：15546215318
邮 件： yingtao@hit.edu.cn

## Slide 4
课程名称： 数字逻辑与数字系统设计
上课时间、地点：
2-12，周二5-6节，正心221
周四5-6节，正心221
不再布置课后作业，在 spoc中自行完成每周测验，课程结束后，将这部分成绩换算成课后作业成绩，满分10分。

## Slide 6
考核方式：
累加式评分：
平时作业5% + 大作业 15% + 实验 20% + 期末考试 50%
+ 研讨随堂测 5%
实验：共5 次，最后一次实验内容为大作业验收答辩.
期末考试：统一出题、统一批卷.

## Slide 7
主要学习目标：
  培养和提高计算机专业人才的抽象思维能力和逻辑设计能力
  在掌握主要逻辑部件的分析和设计的基础上，能进一步运用标准的集成电路及可编程逻辑器件进行数字系统的设计
  提高学生对硬件设计的兴趣，为进一步学习计算机组成原理等后续课程打下良好基础
主要教材及参考书：
  教材：Charles Roth 著，解晓萌 等译．逻辑设计基础. 机械工业出版社.
  参考书：王玉龙 编著. 数字逻辑实用教程. 清华大学出版社. 2012.

## Slide 8
概述、数制系统
布尔代数
布尔代数的应用
卡诺图
多级门电路
组合电路的分析与设计
数据选择器和译码器等
锁存器与触发器
寄存器和计数器
时序电路分析
用MSI设计时序电路
用触发器设计时序电路
异步时序电路设计

## Slide 9
Unit 1
概 述

## Slide 10
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 11
1. 模拟信号——在时间、幅度上是连续的
例子：语音信号
基本概念
1
0
1 1
0 0 0
1
2. 数字信号——在时间、幅度上是离散的

## Slide 12
模拟信号：时间和幅度都是连续的
数字信号：时间和幅度都是离散的

## Slide 13: 模拟信号和数字信号之间的转换
模拟信号
离散时间信号
数字信号
抽样
量化
插值

## Slide 14
3. 脉冲波形
基本概念

## Slide 15
1
0
1 1
0 0 0
1
4. “0” 和 “1”
  代表两种状态
0 : 表示某个范围的低电压 （如 <0.4V）
1 : 表示某个范围的高电压 （如 >2.4V）
  在开关电路中
  0 : 开关断开
  1 : 开关闭合
基本概念

## Slide 16
5. 应用
  逻辑运算: 与、或、非…….
逻辑推理判断
  举重比赛的评判电路
  自动售饮料机电路
  …….
基本概念
Notes: 杠铃完全举起的裁决由每一名裁判按下自己面前的按钮来确定。只有当两名以上裁判判定成功，并且其中一名为主裁判时，表明成功的灯才亮

## Slide 17
光电转换
整形放大
逻辑门
计数器
⑥
②
③
译码器
④
显示器
秒脉冲发生器
⑤
①
②
③
④
⑤
0100
⑥
1s
①
逻辑设计的例子

## Slide 18
数字系统中为什么使用二进制？
    电路简单
    可靠稳定
    便于计算机处理
基本概念
数字系统有何优点？
    抗干扰能力强
    更高的准确度和精确度

## Slide 19
数字系统设计的层次
System Design
Logic Design
Circuit Design
划分成子系统
确定各子系统特性
各子系统之间的互联及控制方式
例子: 计算机的系统设计--
  运算单元、控制单元、存储单元, 输入输出设备…….
  各个子系统之间的互连及控制

## Slide 20
System Design
Logic Design
Circuit Design
例子: 加法器的设计——
如何选用逻辑门和触发器设计实现
如何实现各子系统的逻辑功能
子系统中各功能模块的互连及控制
数字系统设计的层次

## Slide 21
确定特定电路的设计、器件的互连
目前的电路设计主流方法 —— 集成电路！
例子: 逻辑门、触发器的设计--
  二极管、三极管、电阻…..
  各逻辑器件的互连
数字系统设计的层次
System Design
Logic Design
Circuit Design

## Slide 22
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 23
数制：用一组符号和规则表示数的方法
基：用来表示数的数码的集合称为基（如：0—9）
基数：表示数的数码集合的大小称为基数(如：十进制的基数为10)
权 ：即数中某一位上的1所表示数值的大小（所处位置的价值）。如，十进制的123，1的位权是100，2的位权是10，3的位权是1。
相关概念

## Slide 24
二进制
1001 = ？
对于任意一个二进制数 N, 用位置记数法可表示为:
(N)2=(an-1 an-2 … a1 a0. a-1 a-2… a-m)2
用权展开式表示为
(N)2 = an-12n-1+an-22n-2 +…+ a121+a020+a-1  2-1+a-22-2+…+a-m2-m
ai=0或1； n为整数部分的位数；m为小数部分的位数.

## Slide 25
二进制的特点
只有两个数码, 很容易用物理器件来实现
运算规则简单
使用逻辑代数这一数学工具
节省设备
1）设n：数的位数， R：基数 ，
最多可表达的数： Rn个； Rn个数所需设备量： nR。
例：n=3，R=10，(R)10 =103=1000
nR=3×10= 30
令Rn = 1000 且 R=2，即 2n = 1000，得 n=10 (Rn=1024)
nR=10×2= 20
2）Rn一定时，nR的极小值=？
同样表达1000的个数，二进制比十进制节省设备！
R=e=2.718

## Slide 26
1.二进制数十进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
按权展开式在十进制数域中计算
例：

## Slide 27
2.十进制数二进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
方法：整数部分，除2取余法
例：
= (111010)2

## Slide 28
2.十进制数二进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
例：
得a-1=1
得a-2=0
得a-3=1
注意：不能进行精确转换的情况，
如 0.423
方法：小数部分，乘2取整法

## Slide 29
1.二进制数八进制数：
方法：每三位一组进行转换
例：
数制转换——二进制 & 八进制
八进制： 2 5 7  0 5 5 4
二进制： 010 101 111  000 101 101 100
(10 101 111 . 000 101 101 1)2= (257.0554)8

## Slide 30
2.八进制二进制：
方法：每一位转化为三位
例：
数制转换——二进制 & 八进制
八进制： 2 5 7  0 5 5 4
二进制： 010 101 111  000 101 101 100
(257.0554)8 = (10 101 111 . 000 101 101 1)2

## Slide 31
1.二进制十六进制：
方法：每四位一组进行转换
例：
数制转换——二进制 & 十六进制
十六进制： A F  1 6 C
(1010 1111 . 0001 0110 11)2 =(AF.16C)16
二进制： 1010 1111  0001 0110 1100

## Slide 32
2.十六进制二进制：
方法：每一位转化为四位
例：
数制转换——二进制 & 十六进制
十六进制： A F  1 6 C
(1010 1111 . 0001 0110 11)2 =(AF.16C)16
二进制： 1010 1111  0001 0110 1100

## Slide 33
带符号的二进制数的表示
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
符号位
数值位
 | 符号位 | 数值位 |  | 
 |  | 原码 | 反码 | 补码
正数 | 0 | 绝对值的原码 | 绝对值的原码 | 绝对值的原码
负数 | 1 | 绝对值的原码 | 绝对值的反码 | 绝对值的补码
最高位表示符号，0表示正，
1表示负，称为符号位
其余位表示数的绝对值，
称为数值位

## Slide 34
+N | 正整数 (原码、反码与补码) |  | -N | 负整数 |  | 
 |  |  |  | 原码 | 反码 | 补码
+0 | 0000 |  | -0 | 1000 | 1111 | ——
+1 | 0001 |  | -1 | 1001 | 1110 | 1111
+2 | 0010 |  | -2 | 1010 | 1101 | 1110
+3 | 0011 |  | -3 | 1011 | 1100 | 1101
+4 | 0100 |  | -4 | 1100 | 1011 | 1100
+5 | 0101 |  | -5 | 1101 | 1010 | 1011
+6 | 0110 |  | -6 | 1110 | 1001 | 1010
+7 | 0111 |  | -7 | 1111 | 1000 | 1001
 |  |  | -8 | —— | —— | 1000
带符号的二进制整数，字长 = 4

## Slide 35
+N | 正整数 (原码、反码与补码) |  | -N | 负整数 |  | 
 |  |  |  | 原码 | 反码 | 补码
+0 | 0000 |  | -0 | 1000 | 1111 | ——
+1 | 0001 |  | -1 | 1001 | 1110 | 1111
+2 | 0010 |  | -2 | 1010 | 1101 | 1110
+3 | 0011 |  | -3 | 1011 | 1100 | 1101
+4 | 0100 |  | -4 | 1100 | 1011 | 1100
+5 | 0101 |  | -5 | 1101 | 1010 | 1011
+6 | 0110 |  | -6 | 1110 | 1001 | 1010
+7 | 0111 |  | -7 | 1111 | 1000 | 1001
 |  |  | -8 | —— | —— | 1000
带符号的二进制整数，字长 = 4

## Slide 36
原码
原码：正数的符号位为 0, 负数的符号 位为1,
其余各位表示数值部分。
例： N1 = + 011 N2 = – 101 [ N1]原= 0 011 [N2]原= 1 101
真值0有两种原码表示形式, 即
[ +0]原= 00…0，[– 0]原= 10…0
表示范围：-7—+7（4位）
加减法时需要对符号单独处理
特点:
原码
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
——
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

## Slide 37
反码
反码： 正数的反码表示与原码表示相同，负数的符 号位为1，其余各位将其原码按位取反。
例： N1 = +011 N2 = – 101 [ N1]反= 0011 [N2]反= 1010
1. 真值0有两种反码表示形式, 即
[ +0]反= 00…0， [– 0]反= 1 1…1
2. 表示范围：-7—+7（4位）
3. 加减运算时，符号可参加运算
特点:
原码 | 反码
1000 | 1111
1001 | 1110
1010 | 1101
1011 | 1100
1100 | 1011
1101 | 1010
1110 | 1001
1111 | 1000
—— | ——
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

## Slide 38
补码
补码： 正数的补码表示与原码表示相同，负数的符 号位为1，其余各位是在其反码的末位加“1”。
例： N1 = +011 N2 = – 101 [ N1]补= 0011 [N2]补= 1011
特点:
真值0只有一种补码表示形式, 即 [ +0]补=[– 0]补= 1 1…1+1=100…0
表示范围：-8—+7（4位整数）
加减运算时，符号可参加运算
丢弃
原码 | 补码
1000 | ——
1001 | 1111
1010 | 1110
1011 | 1101
1100 | 1100
1101 | 1011
1110 | 1010
1111 | 1001
—— | 1000
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

## Slide 39
负数的补码与其真值的绝对值构成了以 2L （L为计算机的字长）为模的“模数系统”或“同余”结构的代数系统
  同余：在某一模数系统中，模数为 n，如果 a、b的余数相同，则称a、b模n同余。
  在模 n 的系统中，N 与 n – N 是一对互补的数，利用其特点可把减法变成加法运算
补码的补充说明
例：(1) 在模12的系统中，3与 12-3=9互补，
11 - 3 = 11 + 9, 11- 9 = 11 + 3
(2) 在模16的系统中，9与 16-9 = 7互补，
10 - 9 = 10 + 7, 10- 7 = 10 + 9
∙
12
6
●
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
3
9

## Slide 40
负数的补码与其真值的绝对值构成了以 2L （L为计算机的字长）为模的“模数系统”或“同余”结构的代数系统。
补码的补充说明
[N]补=2n-|N|
取反加1
当 N为负数：
例:
令L = 4，[-3]补 = 1101，(1101)2 = 13 = 24 – 3, 即
(-3)补 与 3 互补,

## Slide 41
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 42
BCD code
BCD Codes
也叫二—十进制编码
用4位二进制数表示1位十进制数
每位二进制数都带有权值
  根据权值不同，称其为：
  8421BCD，5421BCD，4221BCD…….

## Slide 43
十进制 8421code 2421code 4221code 5421code
0 0000 0000 0000 0000
1 0001 0001 0001 0001
2 0010 0010（1000） 0010（0100） 0010
3 0011 0011（1001） 0011（0101） 0011
4 0100 0100（1010） 1000（0110） 0100
5 0101 1011（0101） 0111（1001） 1000（0101）
6 0110 1100（0110） 1100（1010） 1001（0110）
7 0111 1101（0111） 1101（1011） 1010（0111）
8 1000 1110 1110 1011
9 1001 1111 1111 1100
BCD Codes

## Slide 44
2. 余3码（Excess-3 code）
Decimal 8421 BCD Excess-3
0 0000 0011
1 0001 0100
2 0010 0101
3 0011 0110
4 0100 0111
5 0101 1000
6 0110 1001
7 0111 1010
8 1000 1011
9 1001 1100
0+3
8421code + “0011”
无权码
Notes: 1. 余三码是一种对9的自补代码，因而可给运算带来方便。0和9,1和8,…..5和4的余3码互为反码,这在求对于10的补码很方便。
2. 将两个余三码表示的十进制数相加时，能正确产生进位信号，但对"和"必须修正。修正的方法是:如果有进位，则结果加3;如果无进位，则结果减3。
如， (526)=(0101 0010 0110)8421BCD码=(1000 0101 1001)余3码

## Slide 45
3. 典型格雷码（Gray code）
Decimal Binary Gray code
0 0000 0000
1 0001 0001
2 0010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110
5 0101 0111
6 0110 0101
7 0111 0100
8 1000 1100
9 1001 1101
10 1010 1111
任何两位相邻编码只有1位码元不同
无权码
Decimal Binary Gray code
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000

## Slide 46
例：
8421BCD
Gray Code
十进制: 3→4
3
4
0011
0100
0010
0110
1 位码元改变
Gray Code
3 位码元改变
Gray Code的优点：可靠性高

## Slide 47
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1) 计算法（利用二进制数写典型Gray code）
位宽不变
第一位不变
与左边的邻居比特相比较:
  相同—— 0
  不同——1.
如何写典型 Gray Code
二进制数:
Gray Code:
(366)10 —— 1 0110 1110
Gray code —— 1 1101 1001
(365)10 —— 1 0110 1101
Gray code —— 1 1101 1011

## Slide 48
1-bit
0
1
2-bit
0
1
1
0
0
0
1
1
3-bit
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2) 反射法（由 n位 Gray code 写n+1位 Gray code ）
如何写典型 Gray Code

## Slide 49
0 1
0
1
2-bit Gray code
00、01、11、10
00 01 11 10
0
1
3-bit Gray code
000、001、011、010 、110、111、101、100
3) 图形法（Graphics method）
如何写典型 Gray Code

## Slide 50
00 01 11 10
00
01
11
10
4-bit Gray code
0000、0001、0011、0010 、0110、0111、0101、0100、1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000
如何写典型 Gray Code

## Slide 51
十进制 | 二进制 | GREY1 |  | GREY2
0 | 0000 | 0000 |  | 0000
1 | 0001 | 0001 |  | 0001
2 | 0010 | 0011 |  | 0011
3 | 0011 | 0010 |  | 0010
4 | 0100 | 0110 |  | 0110
5 | 0101 | 0111 |  | 1110
6 | 0110 | 0101 |  | 1010
7 | 0111 | 0100 |  | 1011
8 | 1000 | 1100 |  | 1001
9 | 1001 | 1101 |  | 1000
10 | 1010 | 1111 |  | 
11 | 1011 | 1110 |  | 
12 | 1100 | 1010 |  | 
13 | 1101 | 1011 |  | 
14 | 1110 | 1001 |  | 
15 | 1111 | 1000 |  | 
反射
循环
格雷码的应用：
卡诺图
循环计数
Notes: 循环： 指花括号的最后一个码跟第一个码也满足Gray Code的特点，即只有一比特不同，

## Slide 52
二进制编码

## Slide 53
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述