## Slide 1
Unit 10
时序电路分析
李琼
计算学部

## Slide 2
时序电路分析的一般方法
① 确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）
② 列输入方程（驱动方程，控制函数）
③ 列输出方程（输出函数）
④ 列次态方程（状态方程）
⑤ 列状态转移表
⑥ 画状态图、时序图（波形图）

## Slide 3
1. XX二进制计数器
2. 非二进制计数器
3. 8421BCD码加法计数器
时序电路分析

## Slide 4
0 1
K2 J2
“1”
CP
X
Y2
Y1
Y1
Z
0 1
K1 J1
+
Y2
时序电路分析
例1

## Slide 5
Y2n+1 = X⊕Y1⊕Y2
Y1n+1 = Y1
0 1
K2 J2
“1”
CP
X
Y2
Y1
Y1
Z
0 1
K1 J1
+
Y2
3. 次态方程：
1. 输入方程
J1=K1=1 J2=K2=X⊕Y1
2. 输出方程：
Z = XCPY2Y1 XCPY2Y1
= XCPY2Y1 + XCPY2Y1

## Slide 6
1. 输入方程
J1=K1=1 J2=K2=X⊕Y1
0 1
K2 J2
“1”
CP
X
Y2
Y1
Y1
Z
0 1
K1 J1
+
Y2
4. 状态转换表：
Y2n+1 = X⊕Y1⊕Y2
Y1n+1 = Y1
3. 次态方程：
CP | X Y2 Y1 | Y2n+1 | Y1n+1 | Z
1 | 0 0 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 0 1 | 1 | 0 | 0
3 | 0 1 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 1 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 0 0 | 1 | 1 | 1
6 | 1 0 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1 1 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1 1 1 | 1 | 0 | 0
2. 输出方程：
Z = XCPY2Y1 XCPY2Y1
= XCPY2Y1 + XCPY2Y1

## Slide 7
5. 状态图
00
01
10
11
X/Z=0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/1
0 0
0 1
1 0
1 1
X=1
X=0
Y2n+1 Y1n+1 / Z
States
Y2 Y1
1
0
1
0
0
1 1
0
1
0
1
0
1
0 0
1
/ 0
/ 0 / 0
/ 1
/ 1
/ 0 / 0
/ 0
Mealy
时序电路分析
CP | X Y2 Y1 | Y2n+1 | Y1n+1 | Z
1 | 0 0 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 0 1 | 1 | 0 | 0
3 | 0 1 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 1 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1 0 0 | 1 | 1 | 1
6 | 1 0 1 | 0 | 0 | 0
7 | 1 1 0 | 0 | 1 | 0
8 | 1 1 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 8
可逆计数器
· X=0：CP ， Mode-4 up counter
00 01 10 11
· X=1： CP ， Mode-4 down counter
00 11 10 01
时序电路分析
00
01
10
11
X/Z=0/0
0/0
0/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/1

## Slide 9
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CP
0 0 1 1 0 1 1 0 0
Y1
Y2
0 1 0 1 0 1 0 1 0
Z
Up
down
6. 波形图
时序电路分析
Z = + 1

## Slide 10
1. XX二进制计数器
2. 非二进制计数器
3. 8421BCD码加法计数器
时序电路分析

## Slide 11
时序电路分析
例2
CP
Y2
Y1
0
1
D
0
1
D
0
1
D
0
1
D
Y3
Y4

## Slide 12
1. 输入方程
D2 = Y1
D3 = Y2
D4 = Y3
Y4n+1 = Y3
Y3n+1 = Y2
Y2n+1 = Y1
Y1n+1 = Y1 Y4 + Y3 Y4
时序电路分析
CP
Y2
Y1
0
1
D
0
1
D
0
1
D
0
1
D
Y3
Y4
Moore
1. 输入方程
2. 次态方程

## Slide 13
CP | Y4 Y3 Y2 Y1 | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1
1 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 0 1 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0 0 1 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 0 1 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 1 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1
7 | 0 1 1 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 0 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 1 0 1 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 1 0 1 1 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 1 1 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 1 1 0 1 | 1 | 0 | 1 | 0
15 | 1 1 1 0 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1000
0000
0001
0011
0111
1111
1110
1100
0110
1011
0101
0010
1001
0100
1010
1101
3.状态转移表
4. 状态图
Y4n+1 = Y3
Y3n+1 = Y2
Y2n+1 = Y1
Y1n+1 = Y1Y4 + Y3 Y4
2. 次态方程

## Slide 14
1. XX二进制计数器
2. 非二进制计数器
3. 8421BCD码加法计数器
时序电路分析

## Slide 15
0 1
K4 J4
CP1
Y4
Y1
0 1
K3 J3
0 1
K2 J2
0 1
K1 J1
Y2
Y3
CP1 , CP2＝ CP4 ＝ Y1 ( ) , CP3 ＝ Y2 ( )
Y4n+1 ＝ J4 Y4 + K4 Y4 ＝ Y4Y3Y2
Y3n+1 ＝ J3 Y3 + K3 Y3 ＝ Y3
Y2n+1 ＝ J2 Y2 + K2 Y2 ＝ Y4Y2
Y1n+1 ＝ J1 Y1 + K1 Y1 ＝ Y1
CP1
Y1
Y2
Y1
时序电路分析
例3
1. 输入方程
2. 次态方程

## Slide 16
Y4n+1 ＝ J4 Y4 + K4 Y4 ＝ Y4Y3Y2
 | Y4 Y3 Y2 Y1 | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1 | CP4 CP3 CP2 CP1
1 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 0 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 0 1 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 0 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 1 0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 1 0 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 1 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 0 1 1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Y3n+1 ＝ J3 Y3 + K3 Y3 ＝ Y3
Y2n+1 ＝ J2 Y2 + K2 Y2 ＝ Y4Y2
Y1n+1 ＝ J1 Y1 + K1 Y1 ＝ Y1
CP1
Y1
Y2
Y1
2. 次态方程
3. 状态转移表

## Slide 17
 | Y4 Y3 Y2 Y1 | Y4n+1 | Y3n+1 | Y2n+1 | Y1n+1 | CP4 CP3 CP2 CP1
11 | 1 0 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 0 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 1 0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 1 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
15 | 1 1 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
16 | 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1011
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
1111
1110
1001
1000
0111
1010
1101
1100
8421BCD码加法计数器
Moore

## Slide 18
1. 可逆计数器
2. 非二进制计数器
3. 8421BCD码加法计数器
时序电路分析