## Slide 1
Unit 11
利用MSI块的时序电路设计
李琼
计算学部

## Slide 2
11. 用MSI块设计时序电路
计数器芯片（ 74161, 74163, 74160, 7490 ）
寄存器芯片（74194）
74161：模16 ,可预置, 异步清零计数器
74163：模16 ,可预置, 同步清零计数器
74160：模10,可预置, 同步清零计数
7490： 二-五-十进制计数器
74194：4-bit 双向移位寄存器（SI /PI, PO）
Notes: 7490的清零控制端为异步 （ R1R2=00时）

## Slide 3
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 4
CLK CLRN LDN ENT ENP 功能
× 0 × × × Clear
1 0 × × Load
× 1 1 0 1 Hold
× 1 1 1 0 Hold
1 1 1 1 模16 计数, RCO=1 if QDQCQBQA =1111
用计数器芯片设计时序电路
1. 计数器芯片——74161、74163、74160、7490
（1） 74161——模16 ,可预置, 异步清零计数器
Notes: 提问： CLRN和LDN的优先级谁更高？ LDN是异步操作吗？

## Slide 5
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 6
① 反馈归零法
CP
QA QB QC QD
CLRN
LDN
ENT ENP A B C D
“1”
“1”
If QDQCQBQA＝1010，Then CLRN＝0
0000
0001
0010
0011
0100
1010
1000
0111
0110
0101
1001
QDQCQBQA
模10 计数器

## Slide 7
1000
Notes: 状态变为 1001后异步清零，使得QA上出现一个毛刺

## Slide 8
QA QB QC QD
CLRN
LDN
ENT ENP A B C D
“1”
“1”
② 置数归零法
0
0
0 0
CP
If QDQCQBQA＝1001，Then LDN＝0
用计数器芯片设计时序电路
Notes: 要点：
1. 利用异步清零端，用“反馈归零法”的触发条件是当且状态为n；
2. 利用同步LOAD端，用“置数归零法”的触发条件是当且状态为n-1；

## Slide 9
1001

## Slide 10
QA QB QC QD
LDN
A B C D
1
1
1 0
Q
A0
A1
D0
D1
D2
D3
0
0
0 0
4-to-1 MUX
CP
用计数器芯片设计时序电路
Notes: 用4-1MUX来设置数据。
当 Q_DCBA=1001 时，MUX的控制为11，Q=D3,=0； 则LDN为低，有效，载入DCBA=0000

## Slide 11
QA QB QC QD
LDN
A B C D
A0
A1
D0
D1
D2
D3
0
0
0 0
2-4 Decoder
CP
用计数器芯片设计时序电路
Notes: 用2-4译码器来设置0值
当 Q_DCBA=1001 时，2-4译码器的控制端为11，D3=0； 则LDN为低，有效，载入DCBA=0000
据

## Slide 12
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 13
16×16
模256 同步加法计数器

## Slide 14
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 15
(2) 74163——模16 ,可预置, 同步清零计数器
If QDQCQBQA ＝1001, then CLRN＝0, When CP , QDQCQBQA ＝0000
QA QB QC QD
CLRN
A B C D
CP
模10 计数器

## Slide 16
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 17
应用——8-节拍生成器
用计数器芯片设计时序电路

## Slide 18
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 19
（3）74160——模10,可预置, 同步清零计数器
模60 计数器——置数归零法
QA QBQC QD
PRO
LDN
A B C D
QA QBQC QD
BNT PRO
BNP LDN
A B C D
CP
0 0 0 0
0 0 0 0
Low
High
Notes: 地位=9，高位=5的时候，LDN有效， LDN的与非门有三个输入，分别对应 高位=0101， 低位=1001（低位的PRO=1）

## Slide 20
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 21
(4) 7490 ——二-五-十进制计数器
CP R0 (1) R0 (2) S9 (1) S9 (2) Q3 Q2 Q1 Q0
× 1 1 0 × 0 0 0 0
× 1 1 × 0 0 0 0 0
× × × 1 1 1 0 0 1
× 0 × 0 计数
0 × 0 × 计数
0 × × 0 计数
× 0 0 × 计数
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
S的优先
级较高
Notes: 提问：R, S是同步or异步控制？

## Slide 22
Reset （0, asynchronous）: R0 (1) R0 (2)＝1； S9 (1) S9 (2)＝0
Set （ 9, asynchronous）: S9 (1) S9 (2)＝1
计数：R0 (1) R0 (2)＝0 ; S9 (1) S9 (2)＝0
CPA ， Q0: M1计数
CPB ， Q3Q2Q1: M2 计数
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
000
001
010
100
011
0
1

## Slide 23
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 24
应用： ① 8421-BCD 码模10计数器
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
8
4
2
1

## Slide 25
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 26
② 模-6 二进制计数器
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
000
001
010
100
101
011
Q2Q1Q0

## Slide 27
CP1
Q0 （ CPB ）
Q1
Q2
1 2 3 4 5 6
R0 (1)
R0 (2)
001 010 011 100 101 110
000

## Slide 28
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 29
③ 模-8 计数器
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
000
001
010
110
111
011
100
101
Q2Q1Q0

## Slide 30
CP1
Q0 （ CPB ）
Q1
Q2
1 2 3 4 5 6 7 8
Q3
000

## Slide 31
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 32
④ 模-45 计数器
分析：
2 个芯片
低位芯片输出 =1001，高位芯片计数器加1；
高位芯片输出 Q2Q1Q0 =100， 低芯片输出 =0101， 所有芯片清除.

## Slide 33
方案1：
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
个位
十位
低位芯片输出 =1001，高位芯片计数器加1；
高位芯片输出 Q2Q1Q0 =100， 低芯片输出 =0101， 所有芯片清除.
Notes: Q3 从10, 即各位输出从10010000时，十位芯片计数加一
清零信号的条件： 十位为4，个位为5， 给Ｒ１，Ｒ２的输入相同

## Slide 34
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
方案 2：
个位
十位
Notes: Q3 从10, 即各位输出从10010000时，十位芯片计数加一
清零信号的条件： 十位为4，个位为5，Ｒ２的输入为十位芯片为４，Ｒ１的输入为个位芯片为５

## Slide 35
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 36
⑤ 5421-BCD 码计数器
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CP
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
CP1
Q1
Q2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q3
0001
Q0
0010
0011
0100
1000
1001
1010
1011
1100
0000
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 1000
6 | 1001
7 | 1010
8 | 1011
9 | 1100
５
１ ２ ４

## Slide 37
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 38
⑥ 模1000 计数器
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
CP
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
1 2 4 8
10 20 40 80
100 200 400 800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
用计数器芯片设计时序电路

## Slide 39
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器芯片）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 40
⑦ 设计如图所示 7-节拍发生器
CP
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 2 3 4 5 6 7

## Slide 41
模-7 二进制计数器
M1 ＝2
M2 ＝5
CPA
CPB
S9 (1) S9 (2) R0 (1) R0 (2)
Q0 Q1 Q2 Q3
CP1
Q1
Q2
1 2 3 4 5 6 7
R0 (1) R0 (2)
000
Q0

## Slide 42
Q2 Q1 Q0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Q1
Q0
Q2
T1
T2
T7
……..
计数器输出

## Slide 43
利用74161设计
模10计数器（反馈归零法、置数归零法）
模256同步加法计数器
利用74163
设计模10计数器
和74138设计8-节拍生成器
利用74160设计
模60计数器
利用7490设计
8421-BCD 码模10计数器
模-6 二进制计数器
模-8 计数器
模-45 计数器
5421-BCD 码计数器
模1000 计数器
设计 7-节拍发生器
利用T1193（模16可逆计数器）和 T1085（4-bit 数码比较器）设计模10 计数器.

## Slide 44
设计模10 计数器.
给定: 模16可逆计数器芯片 T1193
4-bit 数码比较器芯片 T1085
Vcc
14
9
15
13
10
12
11
T1193
1
2
3
4
5
6
8
7
16
A OB OC
QB QA CP-CP+ QCQD
LD
Cr
B
C D
模16可逆计数器
计数器
借位, 进位
QD~QA
OB 、OC
输出
清零 装入 初始数据 加
减
Cr LD
DCBA
CP+ CP-
输入
功能
例：

## Slide 45
A3 A2 A1
Vcc
14
9
15
13
10
12
11
T1085
1
2
3
4
5
6
8
7
16
B1
B2
B3
A0 B0
数据比较器
QA<B
QA=B
QA>B
输出
A3~A0 B3~B0
输入
功能
QA>BQA=B QA<B
用计数器芯片设计时序电路
如果A<B, QA<B为高；
如果A=B, QA=B为高；
如果A>B, QA>B为高.

## Slide 46
分析：
将 “10”（n）作为 T1085的输入（ A3~A0 ）, 其它输入 （ B3~B0 ）连接到计数器的当前输出.
如果计数器的输出 QDQCQBQA = n，
则 T1085的输出 : QA=B=1, 且对计数器进行清零.
用计数器芯片设计时序电路

## Slide 47
Vcc
14
9
15
13
10
12
11
T1193
1
2
3
4
5
6
8
7
16
A OB OC
QB QA CP-CP+ QCQD
LD
Cr
B
C D
A3 A2 A1
Vcc
14
9
15
13
10
12
11
T1085
1
2
3
4
5
6
8
7
16
A<B A=B A>B -
B1
B2
B3
A0 B0
“1”
“1”
“0”“0”
cp
“1”
QA>BQA=B QA<B
用计数器芯片设计时序电路

## Slide 48
应用：
光电转换
整形放大
计数器
比较器
拨动开关
产品分装控制
产品分装控制电路
初始数据

## Slide 49
补充：
7485的真值表

## Slide 50
7485的典型应用
补充：

## Slide 51
11. 用MSI块设计时序电路
计数器芯片（ 74161, 74163，74160, 7490 ）
寄存器芯片（74194）

## Slide 52
74194 —— 4-bit 双向移位寄存器（串行输入 /并行输入, 并行输出 )
+5V
14
9
15
13
10
12
11
74LS194
1
2
3
4
5
6
8
7
16
QA QB QC QD MB MA
DR A B C D DL
清
除
F3 F2 F1 F0
Cr D3 D2 D1 D0
CP
用寄存器芯片设计时序电路

## Slide 53
MB MA 工作模式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并入
74194
输出
QAQBQCQD
Output
清零 并行输入 右移输入 左移输入 模式控制
时钟
Cr D0，D1，D2，D3 DR DL MA，MB CP
Input
功 能

## Slide 54
利用74194设计
4-bit 右移扭环形计数器
8-bit 双向移位寄存器
7-bit 串/并信号转换器

## Slide 55
应用： ① 4-bit 右移扭环形计数器
F3 F2 F1 F0
DR
MB
CP
1 0 0 0
MA
D3 D2 D1 D0
CP
1
0
1000
1100
0001
0000
1110
1111
0111
0011
A B C D
QA QB QC QD
D3D2D1D0
1
1
MB MA 工作模式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并行输入

## Slide 57
利用74194设计
4-bit 右移扭环形计数器
8-bit 双向移位寄存器
7-bit 串/并信号转换器

## Slide 58
应用： ② 8-bit 双向移位寄存器
F7 F6 F5 F4
DL
MA
CP
MB
A B C D
CP
F3 F2 F1 F0
DR
MA
MB
CP
D7 D6 D5 D4
A B C D
D3 D2 D1 D0
QA QB QC QD
QA QB QC QD
MB
MA
MB MA 工作模式
0 0 保持
0 1 右移
1 0 左移
1 1 并行输入

## Slide 60
利用74194设计
4-bit 右移扭环形计数器
8-bit 双向移位寄存器
7-bit 串/并信号转换器

## Slide 61
应用：③ 7-bit 串/并信号转换器
F7 F6 F5 F4
DL
MB
CP
MA
A B C D
CP
F3 F2 F1 F0
DL
MB
MA
CP
1 1 1 1
A B C D
QA QB QC QD
QA QB QC QD
“1”
“1”
1 1 0
CR
CR
CR
MB MA
1 0 Left
1 1 PI
F7F6 F5F4 F3 F2 F1 F0
1 1 1 1 1 1 0 D6
1 1 1 1 1 0 D6 D5
1 1 1 1 0 D6 D5 D4
1 1 1 0 D6 D5 D4 D3
1 1 0 D6 D5 D4 D3 D2
1 0 D6 D5 D4 D3 D2 D1
0 D6 D5 D4 D3 D2 D1D0
1 1 1 1 1 1 0 D6’
MBMA=11 if F7=0
初始：令CR=0， MBMA=11 ，
MBMA=10

## Slide 62
分析：
CR＝0，清零，∵F7 ＝0 ∴ MB MA ＝11，
并行输入
CP 1， F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 ＝1111110 D6
∵F7 ＝1 ∴ MB MA ＝10，左移
CP 2， F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 ＝111110 D6D5
……….
CP 7， F7F6F5F4F3F2F1F0 ＝0 D6D5 D4 D3 D2 D1 D0
∵F7 ＝0 ∴ MB MA ＝11，并行输入

## Slide 64
串/并 信号转换器

## Slide 65
11. 用MSI块设计时序电路
计数器芯片（ 74160, 74161, 74163, 7490 ）
寄存器芯片（74194）