## Slide 1
数字世界精彩无限

## Slide 2
Unit 12
利用触发器的时序电路设计
张英涛
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3
12. 用触发器设计时序电路
时序电路设计
  获得原始状态图和原始状态表（Derivation of State Graphs and Tables）
  状态表化简（Reduction of State Tables）
  状态分配（State Assignment）
一些例子

## Slide 4
时序电路设计
1. 需求 原始状态图、状态表
2. 最小化原始状态表
3. 状态分配（编码） 状态转移表
4. 状态转移表
触发器驱动表（激励表）
5. 卡诺图化简
6. 电路实现
7. 检查无关状态
激励函数表达式(输入方程)
输出函数表达式(输出方程)
激励表

## Slide 5
设计110序列检测器
110 序列
检测器
X
CP
Z
CP
X: 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Z: 0 0 0 1 0 0 0 1 0
时序电路设计
例：

## Slide 6
（1）状态设定
S0——若输入为0，进入该复位状态.
S1——若收到1，进入该状态.
S2——若收到11，进入该状态.
S3——若收到110且输出 Z=1，进入该状态.
1. 原始状态图和原始状态表
（2）分析状态转换情况
S0
0
X＝0
S0
X＝1
S1
1
X＝1
S2
X＝0
S0
X＝1
S2
X＝0
S3
11
(Z＝1)
110
X＝0
S0
X＝1
S1

## Slide 7
（3） 原始状态图
（4） 原始状态表
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S3 / 1 S2 / 0
S3 S0 / 0 S1 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
S0
S1
S2
S3
0/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
1/0
X / Z
时序电路设计
S0 ： 0
S1 ： 1
S2 ： 11
S3 ： 110

## Slide 8
2. 状态表化简
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S3 / 1 S2 / 0
S3 S0 / 0 S1 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
√
√
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S0 / 1 S2 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
S0
S1
S2
0/0
1/0
1/0
0/1
0/0
1/0
3. 状态分配：
使用 2 个 flip-flops
y2 y1
S0 —— 0 0
S1 —— 1 0
S2 —— 1 1

## Slide 9
X Y2 Y1 Y2n+1 Y1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
4. 激励表
时序电路设计
Qn Qn+1 J K
0 0 0 ×
0 1 1 ×
1 0 × 1
1 1 × 0
S0 —— 0 0
S1 —— 1 0
S2 —— 1 1
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S0 / 1 S2 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z

## Slide 10
X Y2 Y1 Y2n+1 Y1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
5. 卡诺图化简激励方程、输出方程
×
×
×
1
×
×
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
J2
J2 = X
0
0
×
×
1
1
×
×
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
K2
K2 = X

## Slide 11
1
×
×
0
0
×
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
J1
J1 = XY2
×
0
×
×
×
1
×
×
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
K1
K1 = X
0
0
×
0
0
1
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
Z
Z= XY1
X Y2 Y1 Y2n+1 Y1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×

## Slide 12
CP
Y1
0 1
K2 J2
0 1
K1 J1
Y2
X
Z
Rd
Y1n+1 ＝XY2Y1 +XY1
＝X(Y1+Y2 )
Y2n+1 ＝ XY2+XY2
＝X
01
11
00
X=0
X=1
6. 电路实现
7. 检查无关状态
S0 —— 0 0
S1 —— 1 0
S2 —— 1 1
J2 = X
K2 = X
J1 = XY2
K1 = X
Z= XY1

## Slide 13
时序电路设计
1. 需求 原始状态图、状态表
2. 最小化原始状态图、状态表
3. 状态分配(编码) 状态转移表
4. 状态转移表
触发器驱动表(激励表)
5. 卡诺图化简
6. 电路实现
7. 检查无关状态
激励函数表达式(输入方程)
输出函数表达式(输出方程)
激励表

## Slide 14
获得原始状态原始状态表（原始状态图）
根据文字描述的设计要求，先假定一个初态
每加入一个输入，确定其次态及相应输出(该次态可能是现态本身、已有的另一个状态、或新增加的一个状态)
重复Step 2，直至每一个现态向其次态的转换都已被考虑，且不再构成新的状态

## Slide 15
例1：求模5可逆同步计数器的原始状态表
例2：求同步二进制串行加法器的原始状态表
例3：求101序列检测器的原始状态表
例4：求余3码误码检测器的原始状态图和原始状态表
例5：设计某引爆装置原始状态图和原始状态表

## Slide 16
模5可逆计数器
X
CP
Z
X=0 : Up
X=1 : Down
例1：求模5可逆同步计数器的原始状态表
0/0
a
c
d
b
X/Z
1/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
1/0
1/0
1/0
e
0 1
a b / 0 e / 1
b c / 0 a / 0
c d / 0 b / 0
d e / 0 c / 0
e a / 1 d / 0
s
x

## Slide 17
同步二进制
串行加法器
X1
CP
X2
Z
例2：求同步二进制串行加法器的原始状态表
a
b
11/ 0
00/ 0
01/ 1
10/ 1
00/ 1
01/ 0
10/ 0
11/ 1
X1X2 / Z
00 01 10 11
a a / 0 a / 1 a / 1 b / 0
b a / 1 b / 0 b / 0 b / 1
Yn
x
Yn+1 /Z
状态:
a——不进位
b——进位

## Slide 18
X: 0 1 0 1 0 1 1 0 1
Z: 0 0 0 1 0 1 0 0 1
可重叠
X: 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Z: 0 0 0 1 0 0 0 1 0
不可重叠
状态： S0 —— 0
S1 —— 1
S2 —— 10
S3 —— 101 ， 且 Z=1
例3：求101序列检测器的状态表

## Slide 19
状态： S0——0 , S1—— 1
S2—— 10 , S3—— 101 ， 且 Z=1
2. 不可重叠：
1. 可重叠：
例3：求101序列检测器的状态表
S0
0
X＝0
S0
X＝1
S1
1
X＝0
S2
X＝1
S1
X＝0
S0
X＝1
S3
10
(Z＝1)
101
X＝0
S2
X＝1
S1
10
1
1
0
0
S0
0
X＝0
S0
X＝1
S1
1
X＝0
S2
X＝1
S1
X＝0
S0
X＝1
S3
10
(Z＝1)
101
X＝0
S0
X＝1
S1
1
1
0
0
0

## Slide 20
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S2 / 0 S1 / 0
S2 S0 / 0 S3 / 1
S3 S0 / 0 S1 / 0
s
x
1/0
S0
S2
S3
S1
X/Z
0/0
0/0
0/0
1/1
1/0
0/0
0/0
1/0
不可重叠：
状态： S0——0 , S1—— 1
S2—— 10 , S3—— 101 ， 且 Z=1
例3：求101序列检测器的状态表
可重叠
S2 / 0

## Slide 21
余3码高位在前、低位在后串行地加到检测器的输入端。
电路每接收一组代码，即在收到第4位代码时判断。若是错误代码，则输出为1，否则输出为0，电路又回到初始状态，开始接收下一组代码。
例4：求余3码误码检测器的原始状态图和原始状态表
余3码：0011,0100,0101,0110,0111,
1000,1001,1010,1011,1100

## Slide 22
S
0
S
4
S
8
S
7
S
6
S
5
S
1
S
3
0/1
1/1
0/1
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
S
10
S
14
S
13
S
12
S
11
S
2
S
9
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/1
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
S
i
X
/
Z
0/0
1/0
原始状态图
余3码：0011,0100,0101,0110,0111,
1000,1001,1010,1011,1100
Notes: 初态 S0 表示一个符号都没有接收；每收到四个符号做一次判断，一共16种可能的4-bit序列, 其中10个是余3码，输出0，收到其他6个4-bit序列时输出1.

## Slide 23
0 1
S0 S1 / 0 S2 / 0
S1 S3 / 0 S4 / 0
S2 S9 / 0 S10 / 0
S3 S5 / 0 S6 / 0
S4 S7 / 0 S8 / 0
S5 S0 / 1 S0 / 1
S6 S0 / 1 S0 / 0
S7 S0 / 0 S0 / 0
S8 S0 / 0 S0 / 0
S9 S11 / 0 S12 / 0
S10 S13 / 0 S14 / 0
S11 S0 / 0 S0 / 0
S12 S0 / 0 S0 / 0
S13 S0 / 0 S0 / 1
S14 S0 / 1 S0 / 1
sn
x
Sn+1 / Z
原始状态表

## Slide 24
工作原理：装置不引爆时，输入总为0；装置引爆时，则一定连续输入四个1，其间肯定不再输入0。
“1111”序列
检测器
X
CP
Z
例5：设计某引爆装置原始状态图和原始状态表

## Slide 25
状态： a——接收到 0
b——接收到 1
c——接收到 11
d——接收到 111
a
b
c
d
0/0
1/0
0/Φ
1/0
1/1
1/0
Φ
Φ
Φ
Φ
0/Φ
0/Φ
0 1
a a / 0 b / 0
b ΦΦ/Φ c / 0
c Φ/Φ d / 0
d Φ/Φ Φ/ 1
sn
x
Sn+1
例5：设计某引爆装置原始状态图和原始状态表

## Slide 26
时序电路设计
1. 需求 原始状态图、状态表
2. 最小化原始状态图、状态表
3. 状态分配(编码) 状态转移表
4. 状态转移表
触发器驱动表(激励表)
5. 卡诺图化简
6. 电路实现
7. 检查无关状态
激励函数表达式(输入方程)
输出函数表达式(输出方程)
激励表

## Slide 27
状态化简——如果所设置的两个状态对输入的所有序列产生的输出序列完全相同，则这两个状态可以合并为一个状态
状态表的分类：
  完全定义状态表
    隐含表法
  不完全定义状态表
状态表的化简

## Slide 28
隐含表(蕴含)法
两两比较原始状态中的所有状态，以找出能合并、不能合并、以及能否合并待定的状态对。
追踪能否合并待定的状态对，直至确定它们能合并或不能合并，从而找到原始状态表的所有等价状态对，并从这些等价状态对中确定最大等价状态类，以求得原始状态表的最小覆盖集，便可建立最简状态表。

## Slide 29
状态表中的任意两个状态Si和Sj同时满足下列两个条件，它们可以合并为一个状态
在所有不同的输入下，输出分别相同
在所有不同的输入下，次态分别为下列情况之一
（1）两个次态完全相同
（2）两个次态为其现态本身或交错
（3）两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
（4）两个次态的某一后续状态对可以合并
状态合并的必要条件！

## Slide 30
b |  |  |  |  |  | 
c |  |  |  |  |  | 
d |  |  |  |  |  | 
e |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  |  |  | 
g |  |  |  |  |  | 
 | a | b | c | d | e | f
0 1
a c / 0 b/ 1
b f / 0 a / 1
c d / 0 g / 0
d d / 1 e / 0
e c / 0 e / 1
f d / 0 g / 0
g c / 1 d / 0
sn
x
Sn+1 / Z
① 建立隐含表
例：对某状态表进行化简
1.两个次态完全相同
2.两个次态为其现态本身或交错
3.两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
4.两个次态的某一后续状态对可以合并
② 比较

## Slide 31
b |  |  |  |  |  | 
c | × | × |  |  |  | 
d | × | × | × |  |  | 
e |  |  | × | × |  | 
f | × | × |  | × | × | 
g | × | × | × |  | × | ×
 | a | b | c | d | e | f
0 1
a c / 0 b/ 1
b f / 0 a / 1
c d / 0 g / 0
d d / 1 e / 0
e c / 0 e / 1
f d / 0 g / 0
g c / 1 d / 0
sn
x
Sn+1 / Z
① 建立隐含表
例：对某状态表进行化简
1.两个次态完全相同
2.两个次态为其现态本身或交错
3.两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
4.两个次态的某一后续状态对可以合并
√
② 比较

## Slide 32
b |  |  |  |  |  | 
c | × | × |  |  |  | 
d | × | × | × |  |  | 
e |  |  | × | × |  | 
f | × | × |  | × | × | 
g | × | × | × |  | × | ×
 | a | b | c | d | e | f
cd
0 1
a c / 0 b/ 1
b f / 0 a / 1
c d / 0 g / 0
d d / 1 e / 0
e c / 0 e / 1
f d / 0 g / 0
g c / 1 d / 0
sn
x
Sn+1 / Z
① 建立隐含表
② 比较
例：对某状态表进行化简
1.两个次态完全相同
2.两个次态为其现态本身或交错
3.两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
4.两个次态的某一后续状态对可以合并
√
cf
de
2
1
be
cf
ae
Notes: 比较ab： X=1时，a->b, b->a; 根据2可以合并，但还需要X=0的情况，所以写下cf

## Slide 33
cd
0 1
a c / 0 b/ 1
b f / 0 a / 1
c d / 0 g / 0
d d / 1 e / 0
e c / 0 e / 1
f d / 0 g / 0
g c / 1 d / 0
sn
x
Sn+1 / Z
① 建立隐含表
② 比较
③ 追踪
例：对某状态表进行化简
1.两个次态完全相同
2.两个次态为其现态本身或交错
3.两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
4.两个次态的某一后续状态对可以合并
b |  |  |  |  |  | 
c | × | × |  |  |  | 
d | × | × | × |  |  | 
e |  |  | × | × |  | 
f | × | × |  | × | × | 
g | × | × | × |  | × | ×
 | a | b | c | d | e | f
√
cf
de
be
cf
ae
√
√
√
4
3
4
√
3

## Slide 34
④ 获得最大等价状态类
等价状态类——
若: Si ≡ Sj , Sj ≡ Sm
则: Si ≡ Sj ≡ Sm , 即 { Si , Sj , Sm}
最大等价状态类——
某一等价状态类不属于其他任何等价状态类
例：对某状态表进行化简

## Slide 35
g
f
e
d
c
b
a
b
c
d
e
f
×
×
×
×
×
be
×
×
cf
×
√
×
×
×
×
×
×
×
×
ae
cf
cd
de
√
√
√
等价状态对
{ a ,b }、 { a ,e }
{ b ,e }、 { c ,f }
最大等价状态类:
{ a , b ,e }、 { c ,f }
Let
q1 = { a , b ,e }
q2 = { c ,f }
q3 = d
q4 = g
0 1
q1 q2 / 0 q1 / 1
q2 q3 / 0 q4 / 0
q3 q3 / 1 q1 / 0
q4 q2 / 1 q3 / 0
sn
x
Sn+1 / Z
最小覆盖集： {q1 , q2 , q3 , q4 }
0 1
a c / 0 b/ 1
b f / 0 a / 1
c d / 0 g / 0
d d / 1 e / 0
e c / 0 e / 1
f d / 0 g / 0
g c / 1 d / 0
sn
x
Sn+1 / Z

## Slide 36
a
b
c
d
bc
×
×
×
×
×
×
×
×
ae
e
d
c
b
0 0 0 1 1 0 1 1
a b / 0 c / 0 b / 1 a / 0
b e / 0 c / 0 b / 1 d / 1
c a / 0 b / 0 c / 1 d / 1
d c/ 1 d / 0 a / 1 b / 0
e c / 0 c / 0 c / 1 e / 0
sn
x1 x2
√
√
等价状态对: ae bc
例：对某状态表进行化简
1.两个次态完全相同
2.两个次态为其现态本身或交错
3.两个次态为状态对封闭链中的一个状态对
4.两个次态的某一后续状态对可以合并
3
3

## Slide 37
q1 = { a e }
q2 = { b c }
q3 = d
令：
0 0 0 1 1 0 1 1
q1 q2 / 0 q2 / 0 q2 / 1 q1 / 0
q2 q1 / 0 q2 / 0 q2 / 1 q3 / 1
q3 q2 / 1 q3 / 0 q1 / 1 q2 / 0
sn
x1 x2
等价状态对: {a e} { b c }
例：对某状态表进行化简

## Slide 38
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S3 / 1 S2 / 0
S3 S0 / 0 S1 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
S0
S1
S2
√
×
S1S2
S1S2
×
×
S3
S2
S1
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S0 / 1 S2 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
{S0 S3 } ——S0
例2：化简110序列检测器的原始状态表
等价状态对:

## Slide 39
状态分配
S0 —— 00
S1 —— 10
S2—— 11
X Y2 Y1 Y2n+1 Y1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
×
×
×
1
×
×
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
0
0
×
×
1
1
×
×
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
J2
K2
J2 = X
K2 = X
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S0 / 1 S2 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z

## Slide 40
1
×
×
0
0
×
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
×
0
×
×
×
1
×
×
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
J1
K1
J1 = XY2
K1 = X
X Y2 Y1 Y2n+1 Y1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 1 1 0 1 × 1 × 1 1
0 1 0 0 1 × 1 0 × 0
1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 1 1 1 × 0 × 0 0
1 1 0 1 1 × 0 1 × 0
0 0 1 × × × × × × ×
1 0 1 × × × × × × ×
0
0
×
0
0
1
×
0
00 01 11 10
0
1
X
Y2Y1
Z
Z= XY1
J2 = X ,
K2 = X
J1 = XY2 ,
K1 = X
Z= XY1

## Slide 41
分配方案(2)
S0 —— 00
S1 —— 11
S2—— 10
S0 —— 00
S1 —— 10
S2—— 11
J2 = X ,
K1 = 1
Z= XY2Y1
K2 = X＋Y1
J1 = XY2 ,
J2 = X ,
K2 = X
J1 = XY2 ,
K1 = X
Z= XY1
分配方案(1)

## Slide 42
时序电路设计
1. 需求 原始状态图、状态表
2. 最小化原始状态图、状态表
3. 状态分配(编码) 状态转移表
4. 状态转移表
触发器驱动表(激励表)
5. 卡诺图化简
6. 电路实现
7. 检查无关状态
激励函数表达式(输入方程)
输出函数表达式(输出方程)
激励表

## Slide 43
解决两个问题：
确定需要的触发器数量
2K-1≤ N ≤2K
K —— 触发器的个数
N —— 状态的个数
② 为状态表中的每一个状态分配二进制编码
状态分配

## Slide 44
电路实现代价与状态分配密切相关！
状态分配的目标：降低实现代价
110 序列检测器
S0 －00
S1 －10
S2 －11
S0 －00
S1 －11
S2 －10
更好！
状态分配

## Slide 45
状态分配
规则:
同一输入下，相同的次态所对应的现态应该给予相邻编码。
同一现态在不同输入下所对应的次态应给予相邻编码
3. 给定输入下，输出完全相同，现态编码应相邻
S1
S2
X
/
Z
S1
S2
S3
S1
S2
S3

## Slide 46
注意:
初始状态一般放在卡诺图的0号单元格里.
优先满足规则1和规则2
对于多输出函数, 可以适当调高规则3的优先级
状态分配

## Slide 47
0 1
a c / 0 d / 0
b c / 0 a / 0
c b / 0 d / 0
d a / 1 b / 1
S
x
规则1
现态 a,b:
x=0, next state (c,c)
现态 a,c:
x=1, next state(d,d)
ab,ac 应相邻
次态相同，现态编码应相邻
规则2
现态 次态
a (c,d)
b, (c,a)
c, (b,d)
d, (a,b)
cd,ca,bd,ab应相邻
同一现态对应的次态应分配相邻编码
规则3
现态 输出
a ,b ,c 0
ab,ac,bc应相邻
输出相同，现态编码应相邻
状态分配
S1
S2
X
/
Z
S1
S2
S3
S1
S2
S3

## Slide 48
(a,b), (a,c) 应相邻, 满足规则1,2,3.
a
b
c
d
00
01
10
11
很难找到一个最佳的状态分配方案
对一种类型的触发器是最好的分配方案，对另一种类型的触发器却不一定是最好。
状态分配
规则1：ab,ac
规则2：cd,ca,bd,ab
规则3：ab,ac,bc

## Slide 49
110 序列检测器
X
CP
Z
CP
X: 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Z: 0 0 0 1 0 0 0 1 0
例：设计110序列检测器

## Slide 50
（1）状态设定
S0——如果接收输入0，进入复位状态.
S1——如果收到 1，进入该状态.
S2——如果收到 11，进入该状态.
S3——如果收到 110，且输出 Z=1，进入该状态.
1. 获得原始状态图和原始状态表
（2）状态转换分析
S0
0
X＝0
S0
X＝1
S1
1
X＝1
S2
X＝0
S0
X＝1
S2
X＝0
S3
11
(Z＝1)
110
X＝0
S0
X＝1
S1

## Slide 51
（3）原始状态图
（4） 原始状态表
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S3 / 1 S2 / 0
S3 S0 / 0 S1 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
S0
S1
S2
S3
0/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
1/0
X / Z
例：设计110序列检测器

## Slide 52
2. 状态化简
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S3 / 1 S2 / 0
S3 S0 / 0 S1 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
√
√
0 1
S0 S0 / 0 S1 / 0
S1 S0 / 0 S2 / 0
S2 S0 / 1 S2 / 0
Yn
x
Yn+1 / Z
S0
S1
S2
0/0
1/0
1/0
0/1
0/0
1/0
3. 状态分配
y2y1
S0 —— 00
S1 —— 10
S2 —— 11
规则1：S0S1, S1S2 , S0S2
规则2：S0S1, S0S2,
规则3：S0S1
2个触发器
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
X
/
Z
S0 －00
S1 －11
S2 －10

## Slide 53
12. 用触发器设计时序电路
时序电路设计
  获得原始状态图和原始状态表（Derivation of State Graphs and Tables）
  状态表化简（Reduction of State Tables）
  状态分配（State Assignment）
一些例子

## Slide 54
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 55
任务：用T触发器设计一个可逆二进制模8可逆计数器
模8
可逆计数器
X
Z
cp
例1. 模8可逆计数器

## Slide 56
X | Q3 | Q2 | Q1 | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 | T3 | T2 | T1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 57
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3
Q2Q1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3
Q2Q1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3
Q2Q1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
XQ3
Q2Q1
例1. 模8可逆计数器

## Slide 58
例1. 模8可逆计数器

## Slide 59
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 60
规则：
只接收硬币： 0.5￥ , 1￥
每次投币只接收一枚硬币
机器收到1.5 ￥，给出一瓶饮料
机器收到2.0￥，给出一瓶饮料，找回0.5￥
例2. 自动贩卖机

## Slide 61
自动售卖机
X1
CP
Z
X0.5
Y
输入：
X1 X0.5 ＝ 00: 0￥
X1 X0.5 ＝ 10: 1￥
X1 X0.5 ＝ 01: 0.5￥
例2. 自动贩卖机
输出：
Y=1: 给饮料
Y=0: 不给饮料
Z=1: 找零
Z=0: 不找零

## Slide 62
① 状态设定
S0— 复位状态, 未收到硬币.
S1— 收到 0.5 ￥.
S2— 收到1.0 ￥ (2 个 0.5 ￥, 或 1 个1.0 ￥ )
如果再收到 0.5 ￥,
Y＝1, Z＝0, 进入 S0
如果再 收到 1.0 ￥，
则 Y＝1, Z＝1, 且进入 S0
1. 求原始状态图和状态表
方案1:
例2. 自动贩卖机
X1 X0.5 ＝ 00: 0￥
X1 X0.5 ＝ 10: 1￥
X1 X0.5 ＝ 01: 0.5￥
Y=1: 给饮料
Y=0: 不给饮料
Z=1: 找零
Z=0: 不找零

## Slide 63
② 状态转换分析
S0
X1X0.5 ＝00
X1X0.5 ＝01
X1X0.5＝ 10
S2
S1
S0
X1X0.5＝00
X1X0.5＝01
X1X0.5 =10
S0, Y＝1, Z ＝0
S2
S1
X1X0.5 ＝00
X1X0.5 ＝01
S0, Y＝1, Z＝1
S0, Y＝1, Z＝0
S2
X1X0.5＝10
③ 状态图
X1X0.5 /YZ
S0
S1
00/00
01/00
01/00
01/10
10/10
00/00
10/11
10/00
00/00
S2

## Slide 64
④ 状态表
2. 状态化简
0 0 0 1 1 0 1 1
S0 S0 / 00 S1 / 00 S2 / 00 ×/××
S1 S1 / 00 S2 / 00 S0 / 10 ×/××
S2 S2 / 00 S0 / 10 S0 / 11 ×/××
sn
Sn+1 / YZ
X1X0.5
3. 状态分配
S0 —— 00
S1 —— 01
S2 —— 10
S0
S1
S2
00/00
01/00
01/10
10/10
00/00
10/11
10/00
00/00
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
X
/
Z

## Slide 65
X1X0.5 Q1Q2 Q1n+1 Q2n+1 Y Z D1 D2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 1 × × ×× ××
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 × × × × ××
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 × × ×× ××
1 1 0 0 × × ×× ××
1 1 0 1 × × ×× ××
1 1 1 0 × × ×× ××
1 1 1 1 × × ×× ××
4.激励表

## Slide 66
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | × | 0
01 | 0 | 0 | × | 0
11 | × | × | × | ×
10 | 0 | 0 | × | 1
D1 = X1 X0.5 Q1 + Q2 X0.5 + X1 Q1 Q2
Y= X1 X0.5 + Q2 X1+ X1 Q1
Z= X1 Q1
5. 卡诺图
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | × | 1
01 | 0 | 1 | × | 0
11 | × | × | × | ×
10 | 1 | 0 | × | 0
X1 X0.5
Q1 Q2
D1
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | × | 0
01 | 1 | 0 | × | 0
11 | × | × | × | ×
10 | 0 | 0 | × | 0
X1 X0.5
Q1 Q2
D2
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | × | 0
01 | 0 | 0 | × | 1
11 | × | × | × | ×
10 | 0 | 1 | × | 1
X1 X0.5
Q1 Q2
Y
X1 X0.5
Q1 Q2
Z
D2 = X1 X0.5 Q1 + X0.5 Q1 Q2

## Slide 67
1
0
D1
1
0
D2
X0.5
CP
+
+
X0.5
X1
X1
Q1
Q1
Q2
Q2
+
Y
Z
6. 实现

## Slide 68
7. 检查无关状态
11
01/00
10/11
00/00
无关状态 Q1Q2 ＝11
X1X0.5 ＝ 00 ：
Q1n+1 ＝
Q2n+1 ＝
D1 = X1 X0.5 Q1 + Q2 X0.5 + X1 Q1 Q2
D2 = X1 X0.5 Q2+ X0.5 Q1 Q2
11
非自启动
YZ=00
X1X0.5 ＝ 01（10） ：
10
能自启动，YZ=00(11)出错！
！
电路需要预置
S0
S1
S2
00/00
01/00
01/10
10/10
00/00
10/11
10/00
00/00
Y= X1 X0.5 + Q2 X1+ X1 Q1
Z= X1 Q1
Notes: 假设在没有投币时进入11，
输入=01时，Y=01+10+01=0，Z=01=0。 表明处于11态，输入01后，不给饮料不找零，则只投了0.5元却进入S2态（1元）
输入=10时，Y=10+11+11=1，Z=11=1。表明处于11态，输入10后，只给了1元，又给饮料又找零，还进入S2态（1元）

## Slide 69
输出: Z1 =1→给出一瓶饮料, Z2 =1 →找零
所有可能的输出： Z1Z2 = 00, 10, 11
输入： X1X0.5 = 00 —— 0￥;
X1X0.5 = 01 ——0.5 ￥；
X1X0.5 = 10 ——1.0 ￥。
状态：标记收到的钱数
S0＝0 ￥, S1 ＝0.5￥, S2 ＝1.0￥
S3 ＝1.5￥, S4 ＝2.0￥
方案 2：

## Slide 70
状态图
复位状态
收到 0.5 ￥
给饮料不找零
收到1.5￥
收到 2.0￥
给饮料并找零
收到1.0￥

## Slide 71
现态 | 次态 |  |  | 输出 Z1Z2
 | X1X2 = 00 | X1X2 = 01 | X1X2 = 10 | 
S0 | S0 | S1 | S2 | 00
S1 | S1 | S2 | S3 | 00
S2 | S2 | S3 | S4 | 00
S3 | S0 | S1 | S2 | 10
S4 | S0 | S1 | S2 | 11
状态表

## Slide 72
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 73
例3. 用JK触发器设计时序锁
输入: X1X2，输出: Z
状态: R、B、C、E
按顺序收到 00 01 11，锁的状态: R  B  C，且 Z＝1（unlock）
输入不是上述序列，进入状态 E（error）
任何时候只要输入00，都将返回状态 R

## Slide 74
1. 求状态图和状态表
0 0 0 1 1 1 1 0 Z
R R B E E 0
B R E C E 0
C R E E E 1
E R E E E 0
S
X1X2
00
01,10
11
01,10,11
00
10,11
00
01、10、11
00
R ——收到 00
B ——收到 00 之后收到01
C ——收到 00、01 后收到 11 Z ＝1（unlock）
E —— 出错
B/0
E/0
R/0
C/1
01

## Slide 75
2. 状态表化简
3. 状态分配
R —— 00 、 B —— 01
C —— 11 、 E —— 10
∵ N=4, 22 ＝ 4
∴ k = 2 触发器
例3. 用JK触发器设计时序锁
Notes: 不能化简了

## Slide 76
X1 X2 Y1 Y2 Y1n+1 Y2n+1 J1 K1 J2 K2 Z
0 0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 0 0 1 0 0 0 × × 1 0
0 0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
0 0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 1 0 × 1 × 0
0 1 0 1 1 0 1× × 1 0
0 1 1 0 1 0 × 0 0 × 0
0 1 1 1 1 0 × 0 × 1 1
1 0 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 0 0 1 1 0 1 × × 1 0
1 0 1 0 1 0 × 0 0 × 0
1 0 1 1 1 0 × 0 × 1 1
1 1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 0 1 1 1 1 × × 0 0
1 1 1 0 1 0 × 0 0 × 0
1 1 1 1 1 0 × 0 × 1 1
4. 激励表

## Slide 77
×
0
×
×
1
1
×
×
1
1
×
×
1
0
×
×
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1 X2
Y1 Y2
J2
K2
0
0
×
×
0
0
×
×
0
0
×
×
1
1
×
×
00 01 11 10
00
01
11
10
X1 X2
Y1 Y2
0
×
×
0
×
0
0
×
×
1
0
×
×
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1 X2
Y1 Y2
×
1
1
×
×
1
0
×
×
1
1
×
×
1
1
×
00 01 11 10
00
01
11
10
X1 X2
Y1 Y2
J1 = X1 + X2Y2
K1 = X1 X2
J2 = X1 X2 Y1
K2 = X2 ＋ X1 +Y1
K1
J1
5. 卡诺图

## Slide 78
Z = Y1 Y2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1 X2
Y1 Y2
K1 = X1 X2
J2 = X1 X2 Y1
Z = Y1 Y2
J1 = X1 + X2Y2
K2 = X2 ＋ X1 +Y1
例3. 用JK触发器设计时序锁
Ｚ

## Slide 79
5. 实现
0
1
J2
0
1
J1
X2
CP
X2
X1
X1
Y1
Y1
Y2
Z
K2
K1
+
+
+

## Slide 80
密码锁
一维模式
unlock—— 密码正确
2. 二维模式
unlock——有限时间内，密码正确
3. 三维模式
unlock——
有限时间内，密码正确，有限按键次数

## Slide 81
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 82
例4. 设计1-bit 同步二进制串行加法器
二进制串
行加法器
X1
CP
X2
状态:
a—— 无进位
b—— 进位
Z

## Slide 83
① 状态:
a——无进位
b——进位
a
b
11/ 0
00/ 0
01/ 1
10/ 1
00/ 1
01/ 0
10/ 0
11/ 1
X1X2 / Z
00 01 10 11
a a / 0 a / 1 a / 1 b / 0
b a / 1 b / 0 b / 0 b / 1
Yn
x
Yn+1 /Z
二进制串
行加法器
X1
CP
X2
Z
② 状态图
③ 状态表
例4. 设计1-bit 同步二进制串行加法器
1．原始状态图/状态表

## Slide 84
2. 状态表化简：
3. 状态分配 :
a=0, b=1
4. 激励表：
X1X2 y yn+1 J K Z
0 0 0 0 0 × 0
0 1 0 0 0 × 1
1 0 0 0 0 × 1
1 1 0 1 1 × 0
0 0 1 0 × 1 1
0 1 1 1 × 0 0
1 0 1 1 × 0 0
1 1 1 1 × 0 1

## Slide 85
×
×
×
×
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
X2X1
J
J = X1 X2
y
0
1
0
1
1
0
1
0
00 01 11 10
0
1
X2X1
Z
Z= X1 ⊕ X2 ⊕y
y
K
K = X1 X2
0
0
0
1
×
×
×
×
00 01 11 10
0
1
X2X1
y
例4. 设计1-bit 同步二进制串行加法器
5. 卡诺图：

## Slide 86
J = X1 X2
K = X1 X2
Z= X1 ⊕ X2 ⊕y
X2
⊕
X2
X1
X1
Z
0
1
J
K
⊕
CP
y
方案 1：
例4. 设计1-bit 同步二进制串行加法器
6. 电路图：

## Slide 87
若使用 1-bit FA
如何设计?
C1
S0
X0 Y0
C0
X Y
CI CO
S
X Y
CI CO
S
X Y
CI CO
S
C
0
S0
S1
Sn
X0 Y0
X1 Y1
Xn Yn
C1
C2
X Y
CI CO
S
C2
S1
X1 Y1
C1
反馈
反馈 + 时钟控制
C3
S2
X2 Y2
C2

## Slide 88
寄存器
X Y
CI CO
S
Ci+1
Si
Xi Yi
Ci
时钟控制
X Y
CI CO
S
X Y
CI CO
S
X Y
CI CO
S
C
0
S0
S1
Sn
X0 Y0
X1 Y1
Xn Yn
C1
C2
反馈+ 时钟控制

## Slide 89
FA
X1
CP
X2
1
D
0
Si
Ci
y
Ci-1
X1X2 y yn+1 Si
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
1 0 0 0 1
1 1 0 1 0
0 0 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 1 1 0
1 1 1 1 1
D= Ci = (X1⊕X2 ) y + X1 X2
Si = X1 ⊕ X2 ⊕y
yn+1 =D=(X1⊕X2 ) y + X1 X2
方案 2：

## Slide 90
应用: 用74LS194(4位双向移位寄存器)设计
n-bit 串行加法器
组件： FA, D-触发器, 移位寄存器
ai
bi
ci-1
ci
si
D
cp
Q
Bn-1 Bn-2….B1B0
cp
x
x=1: 加操作
x=0: 停
移位寄存器
移位寄存器

## Slide 91
初始：
ai=A0, bi=B0, ci-1=0;
s0=A0⊕B0⊕0 = A0⊕B0;
c0=A0B0
第一个 cp：
Q=c0
ai=A1, bi=B1, ci-1=c0;
ai
bi
ci-1
ci
si
D
cp
Q
Bn-1 Bn-2 …. B0
An-1 An-2 …. A0
cp
x
x=1: 加操作
x=0: 停
移位寄存器
移位寄存器
s1=A1⊕B1 ⊕c0;
c1=(A1⊕B1)c0 +A1B1
第二个 cp ：
Q=c1
ai=A2, bi=B2, ci-1=c1;
s1=A1⊕B1 ⊕c0;
c1=(A1⊕B1)c0 +A1B1
…….
ci = (ai ⊕bi ) ci-1+ ai bi
si = ai ⊕bi ⊕ci-1

## Slide 92
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 93
条件：
8421码低位在前，串行送入.
输入满4位，电路给出判断，并返回初态准备接受下一组编码
例5. 串行输入的 8421BCD 误码检测器

## Slide 94
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a
b
c
f
g
n
p
l
m
k
e
d
h
i
j
        0, 8 4, 12 2, 10 6, 14 1, 9 5, 13 3, 11 7, 15
0
1
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 95
B/0
C/0
E/0
G/0
I/0
I/0
K/0
M/0
P/0
A/0
D/0
F/0
H/0
J/0
L/0
N/0
A/0
A/0
A/1
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/1
A/1
A/0
A/1
A/1
A/1
A
B-0
C-1
D-00
E-10
F-01
G-11
H-000
I-100
J-010
K-110
L-001
M-101
N-011
P-111
YN
YN+1/Z
0
1
0
1
X
YN
X
YN+1/Z
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♠
♠

## Slide 96
B/0
C/0
E/0
G/0
I/0
I/0
I/0
I/0
I/0
A/0
D/0
F/0
H/0
I/0
H/0
I/0
A/0
A/0
A/1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
YN
0
1
X
YN+1/Z

## Slide 97
B/0
C/0
E/0
G/0
I/0
I/0
I/0
I/0
A/0
D/0
F/0
H/0
I/0
H/0
I/0
A/0
A/0
A/1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
YN
0
1
X
YN+1/Z
A
B
C
D
E
F
G
H
B
C
D
E
F
G
H
I
BD
CE
BD
CE
BF
CG
BH
CI
BI
CI
BH
CI
BI
CI
AB
AC
DF
EG
DH
EI
DI
EI
AD
AE
DH
EI
DI
EI
FH
GI
FI
GI
FH
GI
FI
GI
AF
AG
AH
AI
AI
AH
AI
AI
HI
HI
HI
HI

## Slide 98
A
B
C
D
E
F
G
H
B
C
D
E
F
G
H
I
BD
CE
BF
CG
BH
CI
BI
CI
BH
CI
BI
CI
AB
AC
DF
EG
DH
EI
DI
EI
AD
AE
DH
EI
DI
EI
FH
GI
FI
GI
FH
GI
FI
GI
AF
AG
AH
AI
AI
AH
AI
AI
HI
HI
HI
HI
{BC}, {DF},{EG}

## Slide 99
B/0
C/0
E/0
G/0
I/0
I/0
I/0
I/0
I/0
A/0
D/0
F/0
H/0
I/0
H/0
I/0
A/0
A/0
A/1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
YN
0
1
X
YN+1/Z
C’
B’/0
C’/0
E’/0
F’/0
A’/0
A’/0
B’/0
D’/0
F’/0
F’/0
A’/0
A’/1
A’
B’
D’
E’
F’
X 0 1
A’
B’
C’
D’
E’
F’
{BC}, {DF},{EG}

## Slide 100
C’
B’/0
C’/0
E’/0
F’/0
A’/0
A’/0
B’/0
D’/0
F’/0
F’/0
A’/0
A’/1
A’
B’
D’
E’
F’
X 0 1
状态分配
规则1: 对于给定输入，如次态相同，则现态代码应该是相邻的
(C’ D’) (E’F’)
规则 2: 对于给定现态，次态代码应该是相邻的
(C’D’) (E’F’)
规则 3: 相同的输出，现态代码应该是相邻的
(A’B’C’D’E’)

## Slide 101
Q3 Q2 Q1
A’
B’
C’
D’
E’
0 0 0
0 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 0
F’
0 1 0
相邻
相邻

## Slide 102
0 0 1
XQ3Q2Q1
D3D2D1
Q3N+1 Q2N+1 Q1N+1
Q3N+1 Q2N+1 Q1N+1
0
Z
D3D2D1
0000
0001
0011
0111
0110
0010
0100
0101
XQ3Q2Q1
0 1 1
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 1
1 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
1000
1001
1011
1111
1110
1010
1100
1101
0 0 1
1 1 1
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 1 1
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 103
XQ3
Q2Q1
00
01
11
10
00
01
11
10
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XQ3
Q2Q1
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
XQ3
Q2Q1
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
XQ3
Q2Q1
00
01
11
10
00
01
11
10
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
D3
D3
D1
D2
Z

## Slide 104
D3=XQ3Q2Q1+XQ2Q1
D2=Q1
D1=Q2
Z=XQ3Q2Q1
D
Q1
Q1
D
Q2
Q2
D
Q3
Q3
CP
X
Z

## Slide 105
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 106
例6.奇偶检验器
Data bits
Parity bit
1-bit
n-bit
n+1-bit
奇校验
奇偶校验： ‘1’的总数为 奇数 或 偶数

## Slide 107
奇校验码真值表
偶校验码真值表

## Slide 108
S0——接收到偶数个 1, 初始为0个1
S1——接收到奇数个 1
① 状态
奇校验——如果1的个数为奇数，Z =1
例6.奇偶检验器
1. 原始状态图和状态表
② 状态图和状态表

## Slide 109
2. 状态表化简
3. 状态分配:
S0——0, S1——1
4. 激励表
例6.奇偶检验器
5. 卡诺图(略)
6. 电路图

## Slide 110
模8可逆计数器
自动售卖机
时序锁（Sequential Lock）
二进制串行加法器（Binary Serial Adder）
串行输入的8421BCD码检测器
奇偶校验器（A Sequential Parity Checker）
码制转换器（ Code Converter ）
例子

## Slide 111
任务：设计一个时序电路，将8421BCD 码转化为 余-3 码（输入、输出都是串行的，最低有效位在前）
例7. 码制转换器
1. 原始状态图和状态表
Notes: 状态根据BCD码来设计，一共有16中组合

## Slide 112
2.状态表化简
例7. 码制转换器

## Slide 113
3. 状态分配 :
例7. 码制转换器

## Slide 114
4.激励表
例7. 码制转换器

## Slide 115
例7. 码制转换器
5.卡诺图

## Slide 116
6. 电路图
例7. 码制转换器

## Slide 117
12. 用触发器设计时序电路
时序电路设计
  获得原始状态图和原始状态表（Derivation of State Graphs and Tables）
  状态表化简（Reduction of State Tables）
  状态分配（State Assignment）
一些例子

## Slide 118
规则:
1. 同一输入下，相同的次态所对应的现态应该给予相邻编码。
2. 同一现态在不同输入下所对应的次态应给予相邻编码
3. 给定输入下，输出完全相同，现态编码应相邻
原则：在次态（或输出）图中，将 0（或1）放在一起
状态分配