## Slide 1
Unit 8
锁存器与触发器
(Latches and Flip-Flops)
李琼
计算学部

## Slide 2
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换

## Slide 3
8. 锁存器与触发器
锁存器
  S-R 锁存器
  门控D锁存器
触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换

## Slide 4
锁存器 和 触发器 是时序电路中常用的存储器件
简 介
锁存器 : 没有时钟输入的存储单元.
触发器: 有时钟输入，仅在时钟脉冲到来时改变状态.
时序电路中, 反馈（ feedback ）非常重要 .
特点：输出不仅与当前输入有关，还与之前的输入序列有关

## Slide 5
双稳态(Bistable state) 锁存器 和 触发器：
Q和Q’ 一定互反，
双稳态: state 0, state 1，
在外界输入信号的刺激下，可以从一个稳定状态转变到另一个稳定状态，
没有外界信号刺激，维持当前状态不变。
简 介
Q
Q’
1
1
0
0
Q
Q’
0
0
1
1
state 0
state 1

## Slide 6
简 介
稳态？

## Slide 7
Q (Qn) —— 现态
Q+ (Qn＋1) ——次态
Q ＝ 0 ( Q ＝ 1) : state 0
Q ＝ 1 ( Q ＝ 0 ) : state 1
R：令输出复位 Q = 0.
S： 令输出置位 Q = 1.
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
输入信号发生变化的时刻，锁存
器或触发器的输出端Q的状态
锁存器或触发器对这个输入信号
做出响应并稳定之后的输出端Q
的状态

## Slide 8
(2) 真值表
(1) 电路
保持
置 0
置 1
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
不允许的输入
S R | Q+
0 0 | Q
0 1 | 0
1 0 | 1
1 1 | --
(3) 符号

## Slide 9
Q
Q’
R
S
S R = 0 0
0
0
Q
Q’
保持: Qn+1 = Qn
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
真值表分析-1

## Slide 10
Q
Q’
R
S
1
0
S R = 0 1
a. Qn=0， Q’n=1
Qn+1=0，Q’n+1=1
b. Qn=1， Q’n=0
Qn+1=0，Q’n+1=1
复位：Qn+1=0 Q’n+1=1
1
0
Q
Q’
R
S
1
0
0
1
1
0
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
(a)
(b)
0
1
0
1
0
1
0
1
真值表分析-2

## Slide 11
Q
Q’
R
S
0
1
a. Qn=1， Q’n=0
1
0
Qn+1=1，Q’n+1=0
b. Qn=0， Q’n=1
Qn+1=1，Q’n+1=0
0
1
(a)
Q
Q’
R
S
0
1
(b)
0
0
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
1
0
1
1
0
1
0
1
S R = 1 0
真值表分析-3
置1：Qn+1=1 Q’n+1=0

## Slide 12
Q
Q’
R
S
0
0
不允许出现:
Qn+1 = Q’n+1 = 0
1
1
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
S R = 1 1
真值表分析-4

## Slide 13
(3) 次态的表达式(特性方程，次态方程)：
(4) 符号
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
不允许的输入
Q+ = S + R’Q
（SR = 0）

## Slide 14
(5) 驱动表（Driving table）
驱动表
真值表
不允许的输入
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
Qn Qn+1 | S R
0 0 | 0 ×
0 1 | 1 0
1 0 | 0 1
1 1 | × 0
 | S R
 | 0 ×
 | 1 0
 | 0 1
 | × 0

## Slide 15
(6) 另一种形式的RS锁存器
保持
置 0
置 1
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
不允许的输入
S R | Q+
0 0 | --
1 0 | 0
0 1 | 1
1 1 | Q
符号：
电路：

## Slide 16
(7) 应用
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
构成其他锁存器、触发器；
消除机械开关的触点抖动：
基本 S- R 触发器的一个重要特性：如果连续出现多个置0或置1信号，只有第一个置0或置1信号起作用。
利用这一特性可消除机械开关的触点抖动。

## Slide 17
(7) 应用
Q
Q
S
R
1
2
1K
1K
+5V
K
S-R锁存器（Set-Reset Latch）
R
S
Q
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0

## Slide 18
(8) 典型芯片: 74LS279 4 S-R latches
总结：
在众多的触发器中，S-R锁存器是最基本的，其他触发器都是在它的基础上逐步改进和完善后形成的
用途：记忆状态
优点：结构简单
缺点：
① 输入存在约束，使用不便；
② 状态改变由输入直接控制,给使用带来局限性。
S-R锁存器（Set-Reset Latch）

## Slide 19
8. 锁存器与触发器
锁存器
  S-R 锁存器
  门控D锁存器
触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换

## Slide 20
(2) 真值表
(1) 电路
(3) 符号
门控锁存器（Gated D Latch）
保持
置 0
置 1
G | D | S | R
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Q+
Q
Q
0
1

## Slide 21
(4) 次态的表达式
(5) 时序分析
(6) 典型芯片 ： 74LS373 —— 8 D 锁存器
门控锁存器（Gated D Latch）
透明锁存器
Q+ = GD + G’Q

## Slide 22
总结：
优点：结构简单，仅一个输入端，无输入约束
缺点：使能电位作用期间，只要输入信号D改变(有时是干扰信号加入），触发器的状态 Q 跟着改变；存在“空翻”现象
同一时钟内，触发器状态发生多次变化
G
D
Q

## Slide 23
☆ 关键问题：电平（电位）触发
☆ 解决方案：将电平触发改为边沿触发
“空翻”现象是锁存器（或电平方式触发器）共有的问题
特征：触发器的状态仅在时钟信号的上升沿或下降沿 发生改变
门控锁存器（Gated D Latch）

## Slide 24
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换

## Slide 25
8. 锁存器与触发器
触发器
  D 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  S-R 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.实现
  J-K 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T’ 触发器
  1.次态方程; 2.时序分析

## Slide 26
(1) 符号
(2) 真值表
D 触发器
(3) 次态方程
Q+ = D
1
1
0
0
0 1
0
1
D
Q+
Q只在时钟从01的变化瞬间改变
Q只在时钟从的变化瞬间改变
(4) 驱动表
Qn Qn+1 | D
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | 1
 | D
 | 0
 | 1
 | 0
 | 1

## Slide 27
(5) 实现
D 触发器
0
=D
保持
1
保持
=P
0
=D
保持
Q+ = 有效沿之前的 D,在上升沿之前的其他变化不影响Q值

## Slide 28
要求：一个边沿触发的触发器的输入 D 必须在时钟的有效沿之前和之后保持一段时间的稳定.
如果输入D在时钟有效沿同时变化，则触发器的行为是随机的，不可预测的.
传播延时：时钟有效沿与输出结果改变之间的时间。
建立时间：有效沿之前 D 必须稳定的时间。
保持时间：有效沿之后 D 必须稳定的时间。
D 触发器——与时间相关的概念

## Slide 29
假设左图中的反相器的传输延时 = 2ns，
触发器的传输延时 = 5ns，
建立时间 = 3ns
D 触发器——与时间相关的例子
(2) 能让该 D 触发器正常工作的最小时钟周期是多少？
(1)左图周期为 9ns 的时钟能让该 D 触发器正常工作吗？

## Slide 30
8. 锁存器与触发器
触发器
  D 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  S-R 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.实现
  J-K 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T’ 触发器
  1.次态方程; 2.时序分析

## Slide 31
R S Qn | Qn+1
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 1
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 0
1 1 0 | ×
1 1 1 | ×
(1) 符号
(2) 真值表
S-R 触发器
与S-R锁存器的相同处：
真值表、次态方程
不同处：对S-R锁存器，Qn+1为传输延时后的Q值；对S-R触发器，Qn+1为时钟有效沿后的Q值
R S | Qn+1
0 0 | Qn
0 1 | 1
1 0 | 0
1 1 | ×

## Slide 32
(3) 实现——主从S-R触发器（master-slave flip-flop）
S-R 触发器
设Q=0，S=1，R=0
0
0
0
0
0
0
保持
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
?

## Slide 33
(3) 实现——主从S-R触发器（master-slave flip-flop）
S-R 触发器
设Q=0，S=1，R=0
0
0
0
0
0
保持
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
状态改变!
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0

## Slide 34
S-R 触发器
主从触发器 vs.边沿触发型触发器：
边沿触发型触发器（上升沿）： 时钟上升沿到来时才采集输入数据；在时钟为低电平时输入可以改变。
主从触发器（上升沿）：在时钟为低电平时，如果输入改变，则触发器的输出可能出错。

## Slide 35
S=0,R=0,Q应保持为0
S-R 触发器

## Slide 36
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
１
S-R 触发器
Notes: clk=0，S=1，R=0 →P=1,Q=0,
Clk=0，S=0，R=0→（master 保持）P=1, （slave 保持）Q=0
Clk=1，S=0，R=0→（master 保持）P=1，（slave置1）Q=1

## Slide 37
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
１
1
0
1
1
0
1
0
S-R 触发器

## Slide 38
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
１
1
0
1
1
0
1
0
上升沿后：
S=0,R=0,Q=P=1
正确情况：
S=0,R=0,Q保持为0
解决方案：
仅允许S,R在时钟高电平时改变
S-R 触发器

## Slide 39
8. 锁存器与触发器
触发器
  D 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  S-R 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.实现
  J-K 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T’ 触发器
  1.次态方程; 2.时序分析

## Slide 40
J K Qn | Qn+1
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 0
(1) 符号
(2) 真值表
J-K 触发器
J K | Qn+1
0 0 | Qn
0 1 | 0
1 0 | 1
1 1 | 
J K | Qn+1
0 0 | Qn
0 1 | 0
1 0 | 1
1 1 | 

## Slide 41
(3) 次态方程
Qn+1 = J Qn + K Qn
(4) 驱动表
J-K 触发器
Qn Qn+1 | J K
0 0 | 0 ×
0 1 | 1 ×
1 0 | × 1
1 1 | × 0
J K Qn | Qn+1
0 0 0 | 0
0 0 1 | 1
0 1 0 | 0
0 1 1 | 0
1 0 0 | 1
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 0

## Slide 42
(5) 实现——主从JK触发器（master-slave JK flip-flop）
J-K 触发器
clk=0:
0/1
1
0
1/0
1
0
设J=1 K=0
不论 K 值为何，S2= 0,R2=0, Q保持
S2= 1,R2=0 Q+=1
0→1
0/1
1
1/0
0
1
1
1
0
1
0
→1
→0
clk=1:
0
0
0
0

## Slide 43
J-K 触发器
时序图：
J K | Qn+1
0 0 | Qn
0 1 | 0
1 0 | 1
1 1 | 
J K | Qn+1
0 0 | Qn
0 1 | 0
1 0 | 1
1 1 | 

## Slide 44
8. 锁存器与触发器
触发器
  D 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  S-R 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.实现
  J-K 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T’ 触发器
  1.次态方程; 2.时序分析

## Slide 45
(1) 符号
(2) 真值表
T 触发器
T Qn | Qn+1
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
T | Qn+1
0 | Qn
1 | 
T | Qn+1
0 | Qn
1 | 

## Slide 46
(3) 次态方程：
T 触发器
Qn+1 = T Qn + T Qn
= T  Qn
T Qn | Qn+1
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
(4) 驱动表
Qn Qn+1 | T
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0
 | T
 | 0
 | 1
 | 1
 | 0

## Slide 47
(5) 实现 1：
T 触发器
Qn+1 = D
当D = T  Qn
Qn+1 = T  Qn
T
ck

## Slide 48
T 触发器
(5) 实现 2：
Qn+1 = J + Qn
当 J = K = T
Qn+1 = T+ Qn
Qn+1 = T  Qn

## Slide 49
8. 锁存器与触发器
触发器
  D 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  S-R 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.实现
  J-K 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T 触发器
  1.符号; 2.真值表; 3.次态方程; 4.驱动表; 5.实现
  T’ 触发器
  1.次态方程; 2.时序分析

## Slide 50
(1) 次态方程：
当 T=1
Qn+1 = Qn
“1”
T’ 触发器
Qn+1 = T  Qn

## Slide 51
CP
Q
设 0
主要功能： 二分频
Qn+1 = Qn
“1”
(2) 时序分析:
T’ 触发器

## Slide 52
Q+ =
小结
T’ 触发器：
Q+ = T  Q
T 触发器：
J-K 触发器：
Q+ = D
D 触发器：
Q+ = S + R’Q (SR=0)
S-R 触发器：
Q+ = J Q’ + K’ Q

## Slide 53
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换

## Slide 54
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发器
带附加输入的触发器
  将触发器设置到一个与时钟无关的初始态
  希望触发器即使在输入可能正在改变时，仍保持数据.
触发器的转换

## Slide 55
带附加输入的触发器
目的1：将触发器设置到一个与时钟无关的初始态
异步清零端
异步置位端

## Slide 56
Qn+1 = D
CP
ClrN
Q
1
D
时序图：
带附加输入的触发器
PreN

## Slide 57
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发器
带附加输入的触发器
  将触发器设置到一个与时钟无关的初始态
  希望触发器即使在输入可能正在改变时，仍保持数据.
触发器的转换

## Slide 58
目的2：希望触发器即使在输入可能正在改变时，仍保持数据.
问题:
1. 由于门延时，失去同步性;
2. 触发器可能被 En 触发，而非时钟，失去同步性。
带附加输入的触发器
希望:
1. En=0时，CLK=0，Q保持，不随D变化;
2. En=1时，Q在CLK的有效沿随D变化。

## Slide 59
目的2：希望触发器即使在输入可能正在改变时，仍保持数据.
带附加输入的触发器
解决方案:
(b). 时钟使能端，CE=0，Ck被禁止，Q+=Q；CE=1， Q+=D，
Q+=Q CE’ + DCE
Q+= D = Q CE’ + DinCE
(c). MUX输出：
时钟线上无逻辑门，无同步问题！

## Slide 60
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换
  代数法
  卡诺图法

## Slide 61
Q+ =
小结
T’ 触发器：
Q+ = T  Q
T 触发器：
J-K 触发器：
Q+ = D
D 触发器：
Q+ = S + R’Q (SR=0)
S-R 触发器：
Q+ = J Q’ + K’ Q

## Slide 62
触发器的转换——代数法
JK D 、T（T’）、SR
(1) JK D
Qn+1 = J + Qn
JK：
D：
Qn+1 = D

## Slide 63
(1) JK D
J + Qn = D
J + Qn = （Qn + ）D
J ＝D
＝D （K=)
Q
Q
K
J
CP D
J + Qn = D+ DQn
触发器的转换——代数法

## Slide 64
(2) JK T
Qn+1 = J + Qn
JK：
Qn+1 = T + Qn
T：
J＝T
K＝T
Q
Q
K
J
CP T
J＝1
K＝1
触发器的转换——代数法
JK T’
(Qn+1 =
T=1)

## Slide 65
(3) JK SR
触发器的转换——代数法
Qn+1 = J + Qn
JK：
RS：
Qn+1 = S + Qn
= S (Qn + )＋ Qn
= SQn+ S + Qn
= S+ Qn + SQn (R +)
= S+ Qn + SRQn +Qn
= S+ Qn + SRQn
SR=0
J＝S
K＝R
= S+ Qn

## Slide 66
D JK 、T（T’）、RS
1、 D JK
Qn+1 = J + Qn
JK：
D：
Qn+1 = D
D = J + Qn
= J + Qn
= J Qn
触发器的转换——代数法
(仅使用与非门)
CP
Q
Q
D
J
K

## Slide 67
2、 D T(T’)
触发器的转换——代数法
2、 D T(T’)
D：
Qn+1 = D
Qn+1 = T Qn

T：
D = T  Qn
D：
Qn+1 = D
T’：
Qn+1 =
D =
Q
Q
D
CP

## Slide 68
3、 D SR
D：
Qn+1 = D
RS：
Qn+1 = S + R Qn
D = S + R Qn
Qn
Qn
CP S R
D
触发器的转换——代数法

## Slide 69
8. 锁存器与触发器
锁存器
触发触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换
  代数法
  卡诺图法

## Slide 70
T JK 、D、RS
SR JK、D、T（T’）

## Slide 71
触发器的转换——卡诺图法
T JK 、D、RS
1、 T JK
CP J K
T
Q
Q
?
Qn Qn+1 | J K | T
0 0 | 0 × | 0
0 1 | 1 × | 1
1 0 | × 1 | 1
1 1 | × 0 | 0
 | J K | T
 | 0 × | 0
 | 1 × | 1
 | × 1 | 1
 | × 0 | 0

## Slide 72
1、 T JK
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
10
11
01
00
JK
Qn
T = J Qn + KQn
T JK 、D、SR
触发器的转换——卡诺图法
T
Qn Qn+1 | J K | T
0 0 | 0 × | 0
0 1 | 1 × | 1
1 0 | × 1 | 1
1 1 | × 0 | 0
 | J K | T
 | 0 × | 0
 | 1 × | 1
 | × 1 | 1
 | × 0 | 0
CP J K
T
Q
Q
?

## Slide 73
1、 T JK
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
10
11
01
00
JK
Qn
T = J Qn + KQn
CP J K
T
Q
Q
T JK 、D、SR
触发器的转换——卡诺图法
T
Qn Qn+1 | J K | T
0 0 | 0 × | 0
0 1 | 1 × | 1
1 0 | × 1 | 1
1 1 | × 0 | 0
 | J K | T
 | 0 × | 0
 | 1 × | 1
 | × 1 | 1
 | × 0 | 0

## Slide 74
2、 T D
0
1
1
0
0 1
0
1
D
Qn
T = D  Qn
D
Q
Q
CP
T
触发器的转换——卡诺图法
T
Qn Qn+1 | D | T
0 0 | 0 | 0
0 1 | 1 | 1
1 0 | 0 | 1
1 1 | 1 | 0
 | D | T
 | 0 | 0
 | 1 | 1
 | 0 | 1
 | 1 | 0

## Slide 75
3、 T SR
1
×
0
0
1
0
×
1
0
0
10
11
01
00
SR
Qn
T = S Qn + R Qn
CP S R
T
Q
Q
触发器的转换——卡诺图法
T
Qn Qn+1 | S R | T
0 0 | 0 × | 0
0 1 | 1 0 | 1
1 0 | 0 1 | 1
1 1 | × 0 | 0
 | S R | T
 | 0 × | 0
 | 1 0 | 1
 | 0 1 | 1
 | × 0 | 0
Notes: RS = 11 是无关项，不允许的输入

## Slide 76
SR JK、D、T（T’）
1、 SR JK
0
1
1
0
1
0
0
×
×
0
10
11
01
00
JK
Qn
×
0
0
×
1
1
1
0
0
0
10
11
01
00
JK
Qn
R
S
S＝J Qn
R＝K Qn
Qn Qn+1 | J K | S R
0 0 | 0 × | 0 ×
0 1 | 1 × | 1 0
1 0 | × 1 | 0 1
1 1 | × 0 | × 0
 | J K | S R
 | 0 × | 0 ×
 | 1 × | 1 0
 | × 1 | 0 1
 | × 0 | × 0

## Slide 77
Q
S
Q
R
J CP K
触发器的转换——卡诺图法
S＝J Qn
R＝K Qn

## Slide 78
R
2、 SR D
0
0
1
×
0 1
0
1
D
Qn
×
1
0
0
0 1
0
1
D
Qn
S
S ＝ D
R ＝ D
触发器的转换——卡诺图法
Qn Qn+1 | D | S R
0 0 | 0 | 0 ×
0 1 | 1 | 1 0
1 0 | 0 | 0 1
1 1 | 1 | × 0
 | D | S R
 | 0 | 0 ×
 | 1 | 1 0
 | 0 | 0 1
 | 1 | × 0

## Slide 79
S ＝ D
R ＝ D
Q
R
Q
S
CP D
触发器的转换——卡诺图法

## Slide 80
3、 S R T
1
0
0
×
0 1
0
1
T
Qn
0
1
×
0
0 1
0
1
T
Qn
R
S
S＝T Qn
R＝ T Qn
触发器的转换——卡诺图法
Qn Qn+1 | T | S R
0 0 | 0 | 0 ×
0 1 | 1 | 1 0
1 0 | 1 | 0 1
1 1 | 0 | × 0
 | T | S R
 | 0 | 0 ×
 | 1 | 1 0
 | 1 | 0 1
 | 0 | × 0

## Slide 81
Q
R
Q
S
CP T
S＝T Qn
R＝T Qn
触发器的转换——卡诺图法

## Slide 82
8. 锁存器与触发器
锁存器
边沿触发触发器
带附加输入的触发器
触发器的转换